Digital image representation

Color image examples

Parameters of digital image

|  | 6 bits (64 gray levels) | 4 bits (16 gray levels) | 2 bits (4 gray levels) |
| --- | --- | --- | --- |
| 384(256 |  |  |  |
| 192(128 |  |  |  |
| 96(64 |  |  |  |
| 48(32 |  |  |  |

Storage size with different parameters

|  | Bits per pixel: |
| --- | --- |
| Image size | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 32 32 | 128 | 256 | 512 | 768 | 1,024 |
| 64 64 | 512 | 1,024 | 2,048 | 3,072 | 4,096 |
| 128 128 | 2,048 | 4,096 | 8,192 | 12,288 | 16,384 |
| 256 256 | 8,192 | 16,384 | 32,768 | 49,152 | 65,536 |
| 512 512 | 32,768 | 65,536 | 131,072 | 196,608 | 262,144 |
| 1024 1024 | 131,072 | 262,144 | 524,288 | 786,432 | 1,048,576 |

RGB color space

Color separation

RGB image

RED GREEN BLUE

Y U V

H S I

Constant addition by 25 units

MSE = 623		PSNR = 20.18 dB

JPEG compression (64 kB ( 4 kB)

MSE = 89		PSNR = 28.59 dB

JPEG compressed image

After sharpening (ThumbPlus)

After “sharpen more”